Rangkaian Listrik I

Tugas Bab IV

Tugas 2

Halaman 94 Soal No. 1, 2, 3, & 5

Nama	:  Rendi Agung Wijaya

NPM	:  0915031069

Soal

1.	(a)  Carilah V2 jika 0,1V1 – 0,3V2 – 0,4V3 = 0 , -0,5V1 + 0,1V2 = 4, dan     -0,2V1 – 0,3V2 +0,4V3 = 6.  (b) Evaluasilah determinan dari

2.	(a)  Carilah VA, VB, dan VC jika VA + VB + VC = 27,                                 2VB + 16 = VA – 3VC, dan 4VC + 2VA + 6 = 0.  (b)  Evaluasilah determinan dari

3.	Gunakanlah analisis nodal untuk mencari VP pada rangkaian Gambar 4.25

Gambar 4.25

5.	Untuk rangkaian Gambar 4.27, (a) Gunakanlah analisis nodal untuk menentukan V1 dan V2. (b) Hitunglah daya yang diserap oleh resistor 6 (.

Gambar 4.27

Jawaban

1.

(a)

0,1 + 0,3  - 0,4

(0,1) , (0,04) + (0,3) , (-0,2) – (0,4) , (0,17)

= 0,004 – 0,06 – 0,068

= - 0,124

– 3 + 0,8

,1   - 0,4

= (0,1)(1,6) + 0,88

= 0,16 + 0,88

= 1,04

(b),

Determinan =

-   +   +

-   +

= 9 + 60 + 70 + 39 – 20 – 63

= 32

2.

(a),	Dengan Eliminasi

+

x1  =>

x2  =>     -

x1   =>

x2   =>     -

= 131

(b),

Determinan

-  +   +  -

+

= 1,7 – (-2),2 + (-3)(-13) + (-1)(1) – (-2)(-10) + (-1)(-1)

= -7 + 4 + 39 – 1 – 20 + 1

= 16

3.

Nodal 1					Nodal 2

= 0,025V2 – 0,025V1 – 0,02V3 = 0

Nodal 3					Nodal 4

0,02V3 - 0,02V2 + 0,1V3 – 0,1V4 = - 0,5	0,005V4 + 0,1 V4 – 0,1V3 = 3

- 0,02V2 + 0,12V3 – 0,1V4 = - 0,5		- 0,1V3 + 0,105V4 = 3

–

+

=

=   0,00000595

–

-

= 0,00102125

5.

(a),	Nodal 1

Nodal 2

D=   =  0,1415 – 0,0277  = 0,1138

DVa =    =  19,81 + 0,831 = 20,64

Va  =

=  2,5+11,62=14,12

(b),	Daya pada 6( =

P=I.V